Zusatz-Aufgaben Teil4

1. Aufgabe

Addieren Sie folgende Zahlen im Einer-Komplement (immer im Dualsystem)

a)	+11

-2

5 Stellen:

11: 	01011

2:	00010

11: 	01011

-2:	11101

----------

1	01000

+	    1

----------

01001

b)	+33

-22

+55

8 Stellen sicherheitshalber

33:  00100001

22:  00010110

55:  00110111

33:  00100001

-22: 11101001

55:  00110111

-------------

1  01000001	Übertrag 1

1

01    10

c)	+11

+4

+6

-11

6 Stellen

11:  001011

4:   000100

6:   000110

11:  001011

11:  001011

4:   000100

6:   000110

-11: 110100

-----------

1 001001

1

001010

d)	+11

+14

-26

6 Stellen

11:   001011

14:   001110

26:   011010

11:   001011

14:   001110

-26:  100101

------------

111110

2. Aufgabe

Addieren Sie folgende Zahlen im Zweier-Komplement (immer im Dualsystem)

a)	+11

-2

5 Stellen

11:   01011

2:    00010

11:   01011

-2:   11110

------------

1  01001

b)	+33

-22

+55		= +66

8 Stellen sicherheitshalber

33:   00100001

22:   00010110

55:   00110111

33:   00100001

-22:  11101010

55:   00110111

---------------

1 01000010

c)	+11

+4

+6

-11

6 Stellen

11:  001011

4:   000100

6:   000110

11:  001011

11:  001011

4:   000100

6:   000110

-11: 110101

------------

1  001010

d)	+11

+14

-26

6 Stellen

11:   001011

14:   001110

26:   011010

11:   001011

14:   001110

-26:  100110

------------

111111	entspricht -1 !!!!!!

e)	+234

-155

9 Stellen

234:   011101010

155:   010011011

234:   011101010

-155:  101100101

-----------------

1  001001111

3. Aufgabe

Multiplizieren Sie folgende Zahlen im Einer-Komplement (immer im Dualsystem)

a)	+11*(-2)

7 Stellen

11:   0001011

2:    0000010

11:   0001011

-2:   1111101

=	1010  1011111

=	      1101001		( 0010110		2210

b)	+33*(-22)

8 Stellen

Ergebnis:	101111012

c)	-11*(-2)

7 Stellen

11:   0001011

2:    0000010

=	      0010110		2210

d)	-11*(+2)

7 Stellen

11:   0001011

2:    0000010

-11:   1110100

+2:    0000010

=	1 1101000		Übertrag 1

=	1101001		( 0010110		2210

e)	-11*(4)

8 Stellen

Ergebnis:	1101 00112		(	001011002		4410

f)	-11*(-8)

9 Stellen

Ergebnis:	1 1010 01112	(	10110002		8810