Zusatz-Aufgaben Teil5

1. Aufgabe

Multiplizieren Sie folgende Zahlen im Einer-Komplement (immer im Dualsystem)

a)	(+11)*(-2)

7 Stellen

11:   0001011

2:    0000010

11:   0001011

-2:   1111101

=	1010  1011111

=	      1101001		( 0010110		2210

b)	(+7)*(-5)

7 Stellen

7:   0000111

5    0000101

7:   0000111

-5   1111010

=	110    101 0110			110 ist Übertrag

=	      1011100		( 0100011		3510

c)	+26*(-2)

8 Stellen

=	    1100 11002		( 1101002		5210

d)	(-5)*(7)

7 Stellen

=	      1011100		( 0100011		3510

2. Aufgabe

Multiplizieren Sie folgende Zahlen im Zweier-Komplement (immer im Dualsystem)

a)	(+11)*(-2)

7 Stellen

11:   0001011

2:    0000010

11:   0001011

-2:   1111110

=	1010    110 1010		Übertrag wird ignoriert

=	      110 1010		( 0010110		2210

b)	(+7)*(-5)

7 Stellen

7:   0000111

5    0000101

7:   0000111

-5   1111011

=	110  101 1101			Übertrag wird ignoriert

=	      101 1101		( 0100011		3510

c)	+26*(-2)

8 Stellen

=	    110011002		( 001101002		5210

d)	(-5)*(7)

7 Stellen

=	      1011100		( 0100011			3510

3. Aufgabe

Wandeln Sie folgende Zahlen ins Single-Format um

| Nr | Dezimal | Binär-Format |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55,25 | 425D 0000 |
| 2 | -129,3125 | C301 5000 |
| 3 | -55,25 | C25D 0000 |
| 4 | -22,0390625 | C1B0 5000 |
| 5 | -93.87656{1…7} Verifizierung durch das Programm | C2BB C0CD |