# Schaltersymbole

## Modul View

### Schalterleiste

Speichern des Projekt

Themen hinzufügen

Eigenschaft des aktuellen Themas

Legende bearbeiten

Tabelle des Shapes öffnen

Suchen

Adresse suchen (USA)

Abfragemanager

Zoom auf alle Daten

Zoom auf alle aktiven Themen

Zoom auf alle markierten Objekte

Ausschnitt vergrößern, Maßstab verkleinern

Ausschnitt verkleinern, Maßstab vergrößern

Vergrößern bzw. Verkleinern auf letzten Ausschnitt

Objekte anhand von Grafiken auswählen

Aufheben der Selektion im aktuellen Shape

Aufruf der Hilfe

### Werkzeugleiste

Aktivierung des Infofensters

Werkzeug zum Anklicken eines Objektes

Bearbeiten von Stützpunkten

Markieren von Objekten

Zoombereich vergrößern

Zoombereich verkleinern

Verschieben des Views

Lineal zum Messen von Abständen

Hotlink-Aktivierung, Hotlink muss in

Thema, Eigenschaften aktiviert werden

Interessenbereich

Beschriftungen mit Objekten

Dazu muss ein Beschriftungsfeld ausgewählt sein

Allgemeine Beschriftungen

Grafikobjekte UND Shapeobjekte

## Tabellenmodul

### Schalterleiste

Speichern der Tabelle

Ausschneiden eines Textes beim Bearbeiten

Kopieren eines Textes beim Bearbeiten

Einfügen eines Textes aus der Zwischenablage

Alles auswählen

Alle Markierungen löschen

Umkehr der Markierungen

Aufruf eines Diagramms, nur mit den aktuell markierten Datensätzen

Suchen in der Tabelle

Abfragemanager

Alle markierten Objekte werden nach oben geschoben

Verbinden zweier Tabellen

Feldstatistik

a)	Zusammenfügen von Punkten, Linien etc.

b)	Gruppieren von Sachdaten (Mittelwert aller AS-Wert pro Kreis)

Taschenrechner

Aufsteigend sortieren, ein Feld muss angeklickt sein

Absteigend sortieren, ein Feld muss angeklickt sein

Hilfe

### Werkzeugleiste

Werkzeug zum Markieren von Zeilen

Wechseln in den Editmodus

Aufruf des Infofensters

## Layoutmodul

### Schalterleiste

Speichern der Tabelle

Ausschneiden eines Textes beim Bearbeiten

Kopieren eines Textes beim Bearbeiten

Einfügen eines Textes aus der Zwischenablage

Eigenschaft Layout

Gruppieren von Elementen, mindestens zwei

Müssen markiert sein.

Gruppe auflösen, eine Gruppe muss angeklickt sein

Aktuelle Elemente nach hinten bringen

Letzte Aktion Rückgängig machen

Zoom auf Seitengröße, man sieht alles

Vergrößern, Verkleinern auf Originalgröße

Vergrößern. Verkleinern auf Auswahl

Vergrößern

Verkleinern

Rahmen um Objekte

Drucken

Hilfe

### Werkzeugleiste

Werkzeug zum Anklicken eines Objektes

Bearbeiten von Stützpunkten

Zoombereich vergrößern

Zoombereich verkleinern

Verschieben des Layouts

Allgemeine Beschriftungen

Grafikobjekte

Auswahl der Layoutelemente

Legendenhilfsmittel, zusätzliche Erweiterung

# Shapes Bearbeitung

## Neues Shapes anlegen

- Menü View, Eintrag Neues Thema

- Auswahl „Point“, „Line“ oder „Polygon“=Fläche

- Schalter „Punkt Auswahl“  oder Linie oder Fläche

- Geometrie zeichnen

## Grafiken markieren

- Thema aktivieren

- Schalter „Schwarzer Pfeilen“ anklicken

- Markieren (links oben positionieren, linke Maustaste drücken, nach rechts unten

## Objekte markieren

- Thema aktivieren

- Schalter „Gummiband“ anklicken

- Markieren (links oben positionieren, linke Maustaste drücken, nach rechts unten

## Objekte kopieren in ein anderes Shape

- Thema aktivieren

- Gummiband

- Markieren (links oben positionieren, linke Maustaste drücken, nach rechts unten

- Menü Thema, Eintrag „In Shape-Datei umwandeln“

## Markierung mit Shape-Objekten / Themen-Analyse

Vorgehensweise um Shape-Objekte eines Themas mit anderen Shapes (Linie, Fläche) zu markieren,

- Das gewünschte Shape aktivieren

- Schalter „Objekt auswählen“ anklicken

- Shape-Objekte markieren (z.B. Gewässer-Shape)

- Betätigt man die Umschalttaste (Shift-Taste), so bleiben die alten Markierungen erhalten.

- Das gewünschte zweite Shape aktivieren (z.B. Gemeindegrenzen)

- Menüeintrag „THEMA | Themen analysieren“

Abbildung 1	Themen analysieren

Beispieldaten:

Gesucht sind alle Gewässer, die durch die markierten Stadt-Flächen fließen

Vorgehensweise:

- Städte-Shape aktivieren

- Gewünschte Städte markieren

- Gewässer-Shape aktivieren

- Aufruf: Menü Thema, Eintrag: „Thema analysieren“

Abbildung 2	Thema analysieren (Gewässer)

Dialogeingaben einstellen laut Abbildung 2. Dann den Schalter „Ok“ betätigen.

Mögliche Analyse-Funktionen:

- In folgenden Objekten vollständig enthalten sein

- Die folgenden Objekte vollständig enthalten

- Ihren Mittelpunkt in folgenden Objekten haben

- Den Mittelpunkt der folgenden Objekte enthalten

- Sich mit folgenden überschneiden

- Sich in Reichweite der folgenden Objekte befinden

# Tabellen-Bearbeitung

## Objekte markieren

- Spalte anklicken

- Sortieren

- Shift-Taste drücken, mit Maustaste markieren

## Objekte markieren

- Schalter „Abfragemanager“

- Eintragen der Bedingung

Links: doppelt

Mitte: einmal

Rechts; doppelt

- Neue Auswahl:		neue Markierung

- Auswahl erweitern:	ODER, gleiche Anzhal oder mehr

- Auswahl einengen:	UND, gleiche Anzahl oder weniger

## Feld anlegen

- Menü „Tabelle Bearbeiten“, Eintrag „Bearbeitung starten“

- Menü „Bearbeiten“, Eintrag „Feld hinzufügen“

- Typ: Zahl, Zeichenfolge, Boolesch, Datum

## Feld mit Werten füllen

- Menü „Tabelle Bearbeiten“, Eintrag „Bearbeitung starten“

- Eventuell Selektion löschen

- Aufruf des Schalters Taschenrechner, „Berechnen“