# Das Suchprogramm grep:

- grep ist ein Unix-Programm zur Suche und Filterung vorgegebener Zeichenketten aus Dateien dient. Man definiert, wie die Zeile aussehen soll. Es wurde ursprünglich von Ken Thompson entwickelt

- Grep steht steht für global/regular expression/print. Es beinhaltet also reguläre Ausdrücke, nach denen man in Dateien suchen kann

- Es existieren zahlreiche Varianten wie egrep, fgrep

- agrep ermöglicht eine unscharfe Suche nach Textstrings (Fuzzy)

- Aufruf:

- grep [optionen] Suchstring [Datei(-liste)]

- vordefinierte Bereiche:

- [:alpha:]		[a-zA-Z]  und Sonderzeichen (ÄÖÜäöüß etc.)

- [:lower:]		[a-z]  und Sonderzeichen

- [:upper:]		[A-Z]  und Sonderzeichen

- [:alphanum:]		[a-zA-Z0-9]  und Sonderzeichen

- [:digit:]		[0-9]

- [:space:]		tab, space, CR,LF

- [:xdigit:]		hexadezimale Zahlen

## Ausdrücke von grep

.		beliebiges Zeichen (Punkt)

[ABCacZ]	Merngegruppe

[A-Z]		Mengengruppe

[^ABC]	negierte Mengengruppe

^		Zeilenanfang

$		Zeilenende

\< 		steht für Wortanfang

\> 		steht für Wortende

\b 		steht Wortanfang oder Wortende

(   )		Gruppe mit Alternative Oder

Wiederholungs-Operatoren: (nur mit Parameter –E) oder egrep

* 		0,1,n

? 		0,1

+ 		1,n

{n} 		das vorangegangene Zeichen tritt n-mal auf

{n,} 		das vorangegangene Zeichen tritt n-mal oder öfter auf

{n,m} 		das vorangegangene Zeichen tritt mindestens n-mal und maximal

m-mal auf

Parameter

-i		ignore case

-n		line number

-w		Ausdruck als Wort

-v		Negation

-s		Unterdrückt Fehlermeldungen

Beispieldateien:

a1:	abcd

Abcd

abccd

abcccd

a2:	editor

$y=$x

a3:	abeditor

$x=3

(( abcd = 3 + a))

((\tabcd\t= 3 +a))

a4:	   12bfe.abcd			drei Leerzeichen

12bFe

a5:	13f abcd 1214

y=2*(5*(x+z))

a6:	havefunwertvollwer

hallo

(hallo)a

a7:	12345

56789

234.56

a8:	12.11.10

1.1.1

01.01.2010

11.11.abc

a9:	^hallowelt

hier ein wer-wolf

hier noch ein werwerwolf

hier noch ein dritter werwerwerwolf

## Beispiele:

grep	'ab'	*		Suche „ab“ in der Zeile

'^ab'			Suche „ab“ am Anfang der Zeile

'^abc'			Suche „abc“ am Anfang der Zeile

'abcd$'			Suche Zeile mit Ende „abcd“

'cd$'			Suche Zeile mit Ende „cd“

'1[23]'			Suche Zeile mit einer 1, danach eine 2 oder 3

'1[23]f'			Suche Zeile mit einer 1, danach eine 2 oder 3, danach ein f

'1[23][bf]'		Suche Zeile mit einer 1, danach eine 2 oder 3,

danach ein b oder f

'^1[23]'		Anfang der Zeile mit einer 1, danach eine 2 oder 3

'^[ae]'			Anfang der Zeile mit einem a oder e

-i  '^[Ae]'		Anfang der Zeile mit einem A oder e, ignore case

'^[^ae]'			Anfang der Zeile mit NICHT einem a oder e

'b.e'			Suche ein b, ein beliebiges Zeichen und ein e

'\.'			'. ' liefert alles

-E  'abc+'  		Suche “abc”, “abcc” etc. in den Zeilen, Plus ist überflüssig

egrep	'abc+'

-E  'abc?'		Suche “abc” oder “ab” in den Zeilen

-E  'abc*'		Suche ab, abc, abcc, abcc. „ab“würde reichen

-E  '(abc)+'		Suche die Gruppe „abc“ oder abcabc, Plus ist überflüssig

-E   '^(ab|ed)'		Am Anfang ab oder ed

abeditor und editor

-E   '(ab|ed)'		Suche „ab“ oder „ed“ in der gesamten Zeile

egrep '[[:alnum:]]'	a1 bis a6, nicht a7.	[a-z0-9]

egrep '[[:alpha: ]]'	a1 bis a6, nicht a7	[a-z]

egrep '[[:digit:]]'	[0-9]

grep '(.*)'		Suche Klammern in der Zeile

grep '([^(.+)]*)'	Keine innere Klammern

egrep 'abcd'		Suche „abcd“

egrep ' abcd '		Suche „ abcd “korrekt, aber nun mit Space an den Ende,

kein Tab !!

egrep '\<abcd\>'	Suche „abcd“ als Wort, tab, space, auch am Anfang, am Ende

grep '\babcd\b'		Suche „abcd“ als Wort, tab, space, auch am Anfang, am Ende

egrep '(wer)+'		1 bis n		wer, werwer, werwerwer

egrep '(wer)…..(wer)'	zweimal mit genau 5 Zeichen

egrep '(wer).+(wer)'	zweimal, bel. Text dazwischen

egrep '(wer).*(wer)'	zweimal, optionaler Text dazwischen

egrep '(wer){2,}'	mindestens zweimal hintereinander

Hinweis:

Nicht alle Abfragen sind identisch von ihrer Suche

grep 'wer-?wolf'	mit oder ohne Bindestrich

### Datumabfrage:

egrep '\<[0-9]{1,}\.[0-9]{1,}\.[0-9]{1,4}\>'   *

a8:12.11.10

a8:1.1.1

a8:01.01.2010

egrep '\<[0-9]{1,}\.[0-9]{1,}\.[0-9]{2,4}\>'   *

a8:12.11.10

a8:01.01.2010